消费机

二次开发专用ActiveX控件POS01的操作说明

注册控件：

在开发环境中加载控件：

控件使用说明

- IC卡操作

  - 属性

| 输入输出方式 | 属性 | 说明 | 例子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CardAreaNumber | 当前操作的区号 | 8 |  |
| 2 | CardSerialDecimalStr | 卡物理号用字符串的方式输入或输出，格式为10位十进制码，不足十位将本控件自动在前面补零 | 1234567890 |  |
| 3 | CardSerialNeed | 单字节的输入方式，注意大小范围为0~1 | 大于0为仅对指定了卡号的卡进行操作, 0表示任何卡 |  |
| 4 | CardKeyHexStr | 密码用字符串的方式输入或输出，格式为12位十六进制码，不足12位将本控件自动在前面补零 |  |  |
| 5 | CardNewKeyAHexStr | 密码用字符串的方式输入或输出，格式为12位十六进制码，不足12位将本控件自动在前面补零 |  |  |
| 6 | CardNewKeyBHexStr | 密码用字符串的方式输入或输出，格式为12位十六进制码，不足12位将本控件自动在前面补零 |  |  |
| 7 | CardKeyType | 密码类型选择,大于0为A密码, 0为B密 |  |  |
| 8 | CardAuthMode | 密码认证方式，用外部密码或用读卡器内部密码认证,默认为1，用外部密码认证 |  |  |
| 9 | CardUnit | 卡单位识别码,取值为0~255，用于指定该卡只能用于对应单位号的设备上用。为0时表示 |  |  |
| 10 | CardClass | 卡类别，取值为0~7 |  |  |
| 11 | CardCustomNumber | 自编卡号，用于消费机中,取值1~65535，同一单位中不可重复， |  |  |
| 12 | CardRechargeTimes | 充值次数，取值1~65535，每次充值、退款必须加1 |  |  |
| 13 | CardHolderPwdStr | 卡密码，取值0001~9999 |  |  |
| 14 | CardHolderName | 持卡人姓名，最长四个汉字 |  |  |
|  | CardMoney | 卡金额，取值0~16777215,单位:分钱 |  |  |
| 15 16 | CardLastYear | 当餐消费时间的年(0~99) |  |  |
|  | CardLastMonth | 当餐消费时间的月(1~12) |  |  |
|  | CardLastDay | 当餐消费时间的日(1~31) |  |  |
|  | CardLastMealType | 当餐消费时间的餐次(0~3),0为早餐，1为中餐，2为晚餐，3为夜宵 |  |  |
| 17 | CardLastMealMoney | 当餐的总消费累计额0~ 1048575 |  |  |
| 18 | CardLastMealTimes | 当餐的总消费次数0~15 |  |  |
| 19 | CardLastDayMoney | 当天的总消费累计额0~ 1048575 |  |  |
| 19 | CardLastDayTimes | 当天的总消费次数0~15 |  |  |
| 20 | CardLastDayNeedPwdMoney | 每天累计消费超过此值里需按密码，为零里表示无此限制 |  |  |
| 21 | CardHaltEn | 单字节的输入方式，注意大小范围为0~255 | 大于0表示操作后并休眠该卡，为0表示操作后不需要休眠该卡 |  |
| 22 | CardAdminLockEn | 密码卡的的属性。为1，表示在POS机设定刷密码卡后将锁定该密码，不可再次设定密码了。 为0表示不锁定，可再次刷密码卡更改为POS机为其他密码 |  |  |
| 23 | CardClearKeyToFfEn | 清空IC卡信息时如果CardClearKeyToFfEn属性为1将把IC卡密码改为出时的密码(FFFFFFFFFFFF) |  |  |
|  | CardFinalYear | 卡过期时间年 |  |  |
|  | CardFinalMonth | 卡过期时间日 |  |  |
|  | CardFinalDay | 卡过期时间日 |  |  |

  - 方法

| 序号 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CardRead | 读卡,操作后OperatingResults会返回操作结果，如果为0，表示操作成功，IC卡操作项目中的所有属性值将备更新。 |
| 2 | CardWrite | 读卡,操作后OperatingResults会返回操作结果，如果为0，表示操作成功，IC卡操作项目中的所有属性值将备更新。 |
| 3 | CardMoneyAdd | 金额加，一个参数，类型为长整型（金额最小单位为分钱），操作后，OperatingResults会返回操作结果，如果为0，表示操作成功，IC卡操作项目中的所有属性值将备更新。 |
| 4 | CardMoneySub | 金额减，一个参数，类型为长整型（金额最小单位为分钱），操作后，OperatingResults会返回操作结果，如果为0，表示操作成功，IC卡操作项目中的所有属性值将备更新。 |
| 5 | CardInit | IC卡从空白卡（出厂卡）初始化为消费卡 |
| 6 | CardClear | 清空IC卡信息,同时判断如果CardClearKeyToFfEn属性为1将把IC卡密码改为出时的密码(FFFFFFFFFFFF) |
| 7 | CardAdminSet | 制作密码卡,用于设置POS机对消费卡的认证区号和密码。调用该函数之前先要为CardKeyHexStr、CardAreaNumber赋值。注意要用刚出厂时的卡制作密码卡，千万不要用已初始化成的消费卡来制作密码卡，以免搞混了。操作后，OperatingResults会返回操作结果，如果为0，表示操作成功，IC卡操作项目中的所有属性值将备更新。 |
| 8 | CardAdminClear | 清空密码卡。操作后，OperatingResults会返回操作结果，如果为0，表示操作成功，IC卡操作项目中的所有属性值将备更新。 |

- 消费机机号、通讯方式及其他属性

  - 属性

|  | DevLinkMode | 通讯方式0：485方式，1：以太网方式，2：无线方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DevComPort | 串口号 |  |  |
|  | DevComPortOpen | 为1打开串口,为0关闭串口 |  |  |
|  | DevIpAddrStr | IP地址字符串 |  |  |
|  | DevMaskStr | 子网掩码 |  |  |
|  | DevMaskChgEn | 允许修改模块的子网掩码 |  |  |
|  | DevGatewayStr | 网关 |  |  |
|  | DevGatewayChgEn | 允许修改模块的网关 |  |  |
|  | DevUdpPort | UDP端口号 |  |  |
|  | DevUdpPortChgEn | 允许修改模块的UDP端口号 |  |  |
|  | DevRemoteAddrStr | 远程电脑主机IP地址 |  |  |
|  | DevRemoteAddrChgEn | 允许修改模块的远程电脑主机IP地址 |  |  |
|  | DevSerialDecStr | 设备硬件识别号（仅TCPIP消费机有此属性） |  |  |
|  | DevLogoCodeStr | 设备标识码和开机文字、待机图片、热线图片压缩码字符串 |  |  |
|  | DevUdpBroadcastEn | 是否用广播式发送UDP信息 |  |  |
|  | DevNumber | 设备机号：0号机为广播方式 |  |  |
|  | DevDriverStr | U盘或磁盘的盘符，用于以U盘为媒介进行采集记录或设定消费机参数 |  |  |
|  | DevBufferPoint | DevSearch函数执行后用左边的属性提取出所在联网在线的消费机TCPIP接口参数 |  |  |
|  | DevBufferMaskStr |  |  |  |
|  | DevBufferGatewayStr |  |  |  |
|  | DevBufferPort |  |  |  |
|  | DevBufferRemoteAddrStr |  |  |  |
|  | DevBufferMacStr |  |  |  |
|  | DevBufferNumberDecStr |  |  |  |
|  | DevBufferIpAddrStr |  |  |  |

  - 方法

| 序号 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | DevSearch | 搜寻所有联网的TCPIP接口消费机，结果放在 |
|  | DevProRead | 读取消费机属性 |
|  | DevProWrite | 设置更新取消费机属性 |
|  | DevProUdpSet | 设定以太网消费机的以太网模块部分属性 |
|  | DevSameSubneCheck | 相同子网检查 |
|  | DevProUdpSetAll | 批量设定所以在线的以太网消费机的以太网模块部分属性 |

- 消费机状态查询

  - 属性

|  | DevStateRecNew | 1表示有记录，0表示记录为空 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DevStateRecOver | 1表示记录已满，1表示记录未满 |  |  |
|  | DevStateTimer | 1表示时间正确，0表示时间乱码 |  |  |
|  | DevStateLinkEncrypt | 1表示通讯方式加密，0表示不加密 |  |  |

  - 方法

| 序号 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | DevStateRead | 获取设备状态,通讯成功OperatingResults为0，以上属性中的值有效。 |

- 设备时间设定

  - 属性

|  | DevTimeYear | 年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DevTimeMonth | 月 |  |  |
|  | DevTimeDay | 日 |  |  |
|  | DevTimeHour | 时 |  |  |
|  | DevTimeMinute | 分 |  |  |
|  | DevTimeSecond | 秒 |  |  |

  - 方法

| 序号 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | DevTimeWrite | 发送时间信息至设备以更新设备时间 |
|  | DevTimeRead | 从设备读取时间 |

- 消费机设备参数设定

- 属性

| 1 | DevProBootText | 开机时显示的文字 | 最多36个汉字或72个英文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | DevProLogoPicFile | Logo图片 | 128*32 |
| 3 | DevProHotlinePicFile | 咨询热线图片 | 128*64 |
| 4 | DevProAdminPwdStr | 设备管理员密码 |  |
| 5 | DevProUnitCode | 单位代码 |  |
| 6 | DevProClassBit0 | 使用卡类别0允许位 |  |
| 7 | DevProClassBit1 | 使用卡类别1允许位 |  |
| 8 | DevProClassBit2 | 使用卡类别2允许位 |  |
| 9 | DevProClassBit3 | 使用卡类别3允许位 |  |
| 10 | DevProClassBit4 | 使用卡类别4允许位 |  |
|  | DevProClassBit5 | 使用卡类别5允许位 |  |
|  | DevProClassBit6 | 使用卡类别6允许位 |  |
|  | DevProClassBit7 | 使用卡类别7允许位 |  |
|  | DevProMoneyMax | 卡内允许最大金额 |  |
|  | DevProMoneyMin | 卡内允许最小金额 |  |
|  | DevProMoneyAlert | 卡内最小报警金额 |  |
|  | DevProKeyEnterMax | 键盘输入最高限额 |  |
|  | DevProSameCardInterval | 相同卡最小间隔 |  |
|  | DevProMealTime1StartH | 早餐起时间：小时 |  |
|  | DevProMealTime1StartM | 早餐起时间：分钟 |  |
|  | DevProMealTime1StopH | 早餐止时间：小时 |  |
|  | DevProMealTime1StopM | 早餐止时间：分钟 |  |
|  | DevProMealTime2StartH | 午餐起时间：小时 |  |
|  | DevProMealTime2StartM | 午餐起时间：分钟 |  |
|  | DevProMealTime2StopH | 午餐止时间：小时 |  |
|  | DevProMealTime2StopM | 午餐止时间：分钟 |  |
|  | DevProMealTime3StartH | 晚餐起时间：小时 |  |
|  | DevProMealTime3StartM | 晚餐起时间：分钟 |  |
|  | DevProMealTime3StopH | 晚餐止时间：小时 |  |
|  | DevProMealTime3StopM | 晚餐止时间：分钟 |  |
|  | DevProMealTime4StartH | 夜宵起时间：小时 |  |  |
|  | DevProMealTime4StartM | 夜宵起时间：分钟 |  |  |
|  | DevProMealTime4StopH | 夜宵止时间：小时 |  |  |
|  | DevProMealTime4StopM | 夜宵止时间：分钟 |  |  |
|  | DevProDayMoneyMax | 每天最高限额默认值 |  |  |
|  | DevProDayTimesMax | 每天最高限次默认值 |  |  |
|  | DevProMealMoney1Max | 早餐最高限额默认值 |  |  |
|  | DevProMealMoney2Max | 午餐最高限额默认值 |  |  |
|  | DevProMealMoney3Max | 晚餐最高限额默认值 |  |  |
|  | DevProMealMoney4Max | 夜餐最高限额默认值 |  |  |
|  | DevProMealTimes1Max | 早餐最高限次默认值 |  |  |
|  | DevProMealTimes2Max | 午餐最高限次默认值 |  |  |
|  | DevProMealTimes3Max | 晚餐最高限次默认值 |  |  |
|  | DevProMealTimes4Max | 夜餐最高限次默认值 |  |  |
|  | DevProConsAddToMeal | 消费累计设定：每餐累计 | 1为累计 |  |
|  | DevProConsAddToDay | 消费累计设定：每天累计 | 1为累计 |  |
|  | DevProConsMode | 消费模式:0普通、1定额消费(早中晚夜)、2快捷键方式、3每餐只记次1,2(并减钱) |  |  |
|  | DevProClass0QuotaMoney1 | 卡类别0定额消费额设定:早 |  |  |
|  | DevProClass0QuotaMoney2 | 卡类别0定额消费额设定:午 |  |  |
|  | DevProClass0QuotaMoney3 | 卡类别0定额消费额设定:晚 |  |  |
|  | DevProClass0QuotaMoney4 | 卡类别0定额消费额设定:夜 |  |  |
|  | DevProClass1QuotaMoney1 | 卡类别1定额消费额设定:早 |  |  |
|  | DevProClass1QuotaMoney2 | 卡类别1定额消费额设定:午 |  |  |
|  | DevProClass1QuotaMoney3 | 卡类别1定额消费额设定:晚 |  |  |
|  | DevProClass1QuotaMoney4 | 卡类别1定额消费额设定:夜 |  |  |
|  | DevProClass2QuotaMoney1 | 卡类别2定额消费额设定:早 |  |  |
|  | DevProClass2QuotaMoney2 | 卡类别2定额消费额设定:午 |  |  |
|  | DevProClass2QuotaMoney3 | 卡类别2定额消费额设定:晚 |  |  |
|  | DevProClass2QuotaMoney4 | 卡类别2定额消费额设定:夜 |  |  |
|  | DevProClass3QuotaMoney1 | 卡类别3定额消费额设定:早 |  |  |
|  | DevProClass3QuotaMoney2 | 卡类别3定额消费额设定:午 |  |  |
|  | DevProClass3QuotaMoney3 | 卡类别3定额消费额设定:晚 |  |  |
|  | DevProClass3QuotaMoney4 | 卡类别3定额消费额设定:夜 |  |  |
|  | DevProClass4QuotaMoney1 | 卡类别4定额消费额设定:早 |  |  |
|  | DevProClass4QuotaMoney2 | 卡类别4定额消费额设定:午 |  |  |
|  | DevProClass4QuotaMoney3 | 卡类别4定额消费额设定:晚 |  |  |
|  | DevProClass4QuotaMoney4 | 卡类别4定额消费额设定:夜 |  |  |
|  | DevProClass5QuotaMoney1 | 卡类别5定额消费额设定:早 |  |  |
|  | DevProClass5QuotaMoney2 | 卡类别5定额消费额设定:午 |  |  |
|  | DevProClass5QuotaMoney3 | 卡类别5定额消费额设定:晚 |  |  |
|  | DevProClass5QuotaMoney4 | 卡类别5定额消费额设定:夜 |  |  |
|  | DevProClass6QuotaMoney1 | 卡类别6定额消费额设定:早 |  |  |
|  | DevProClass6QuotaMoney2 | 卡类别6定额消费额设定:午 |  |  |
|  | DevProClass6QuotaMoney3 | 卡类别6定额消费额设定:晚 |  |  |
|  | DevProClass6QuotaMoney4 | 卡类别6定额消费额设定:夜 |  |  |
|  | DevProClass7QuotaMoney1 | 卡类别7定额消费额设定:早 |  |  |
|  | DevProClass7QuotaMoney2 | 卡类别7定额消费额设定:午 |  |  |
|  | DevProClass7QuotaMoney3 | 卡类别7定额消费额设定:晚 |  |  |
|  | DevProClass7QuotaMoney4 | 卡类别7定额消费额设定:夜 |  |  |
|  | DevProShortcutkey0 | 快捷键数值设定：0 |  |  |
|  | DevProShortcutkey1 | 快捷键数值设定：1 |  |  |
|  | DevProShortcutkey2 | 快捷键数值设定：2 |  |  |
|  | DevProShortcutkey3 | 快捷键数值设定：3 |  |  |
|  | DevProShortcutkey4 | 快捷键数值设定：4 |  |  |
|  | DevProShortcutkey5 | 快捷键数值设定：5 |  |  |
|  | DevProShortcutkey6 | 快捷键数值设定：6 |  |  |
|  | DevProShortcutkey7 | 快捷键数值设定：7 |  |  |
|  | DevProShortcutkey8 | 快捷键数值设定：8 |  |  |
|  | DevProShortcutkey9 | 快捷键数值设定：9 |  |  |
|  | DevLogoCodeCalStr | 控件属性中输入的开机文字、待机图片、热线图片在计算后的压缩码 |  |  |
|  | 注：如果以下不设定，消费时将以相应的默认值执行 |  |  |  |
|  | DevProCardClassPoint | 卡类别指针，为0~7，对以下参数有效 |  |  |
|  | DevProDayMoneyMaxClass | 某卡类别每天最高限额,设为0表示用默认值 |  |  |
|  | DevProDayTimesMaxClass | 某卡类别每天最高限次,设为0表示用默认值 |  |  |
|  | DevProMealMoney1MaxClass | 某卡类别早餐最高限额,设为0表示用默认值 |  |  |
|  | DevProMealMoney2MaxClass | 某卡类别午餐最高限额,设为0表示用默认值 |  |  |
|  | DevProMealMoney3MaxClass | 某卡类别晚餐最高限额,设为0表示用默认值 |  |  |
|  | DevProMealMoney4MaxClass | 某卡类别夜餐最高限额,设为0表示用默认值 |  |  |
|  | DevProMealTimes1MaxClass | 某卡类别早餐最高限次,设为0表示用默认值 |  |  |
|  | DevProMealTimes2MaxClass | 某卡类别午餐最高限次,设为0表示用默认值 |  |  |
|  | DevProMealTimes3MaxClass | 某卡类别晚餐最高限次,设为0表示用默认值 |  |  |
|  | DevProMealTimes4MaxClass | 某卡类别夜餐最高限次,设为0表示用默认值 |  |  |

- 方法

| 序号 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DevProRead | 读取设备参数 |
| 2 | DevProWrite | 设定设备参数 |
| 3 | DevProWriteLogoPicAndText | 发送DevProLogoPicFile指定的开机图片及DevProBootText属性中的开机文字及DevProHotlinePicFile属性中的咨询热线电话图片至设备 |
| 4 | DevProReadLogoCodeAndSerial | 读取设备标识码和开机文字、待机图片、热线图片压缩码，用于校验设备是不是从供货商（集成商）处出货的。成功后DevSerialDecStr的数据有效，DevLogoCodeStr的数据有效 |
| 5 | DevProGetLogoCode | 计算控件属性中输入的开机文字、待机图片、热线图片的压缩码，结果保存在DevLogoCodeCalStr中。 |
| 6 | DevProWriteToDisk | 写到设备参数至U盘根目录下的DEVSET.POS文件，写成功后可以拿该U盘到消费机上更改参数 |
| 7 | DevProWriteLogoPicAndTextToDisk | 写DevProLogoPicFile指定的开机图片及DevProBootText属性中的开机文字及DevProHotlinePicFile属性中的咨询热线电话图片至U盘根目录下的LOGO.POS文件，写成功后可以拿该U盘到消费机上更改参数 |
|  | DevProWriteClassMax | 写各类卡的限额限次参数至设备 |
|  | DevProReadClassMax | 读各类卡的限额限次参数至设备 |
|  | DevProWriteClassMaxToDisk | 写各类卡的限额限次参数至U盘根目录下的DEVSETC.POS文件，写成功后可以拿该U盘到消费机上更改参数 |

- 消费机挂失信息

  - 属性

| 序号 | 属性 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DevLossFrames | 挂失信息的总帧数 |  |
| 2 | DevLossFramePoint | 当前帧数 |  |
| 3 | DevLossTotal | 设备中被挂失卡数量 |  |
| 4 | DevLossBufPoint | 挂失信息缓冲指针 |  |
| 5 | DevLossBufSize | 挂失信息缓冲的挂失卡总数量 |  |

  - 方法

| 序号 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | DevLossAddToBuf | 添加CardCustomNumber中的卡号进入挂失信息缓冲中 |
|  | DevLossDelFromBuf | 将CardCustomNumber中的卡号从挂失信息缓冲中删除 |
|  | DevLossWriteAll | 覆盖式发送挂失信息至设备 |
|  | DevLossWriteAllToDisk | 写覆盖式挂失信息至U盘或磁盘根目录下的 |
|  | DevLossWrite | 追加方式发送CardCustomNumber中的卡号挂失信息至设备 |
|  | DevLossClear | 追加方式从设备清除CardCustomNumber中的卡号挂失信息 |
|  | DevLossRead | 从设备中查询CardCustomNumber中的卡号是否已被挂失 |
|  | DevLossReadFrame | 从设备中读取所有的卡号信息 |

- 消费机消费记录采集

  - 属性

| 序号 | 属性 | 记录总数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DevRecFrames | 记录总帧数 |  |
| 2 | DevRecFramePoint | 当前需要采集的帧号 |  |
| 3 | DevRecTotal | 总记录数 |  |
| 4 | DevRecPoint | 当前记录指针 |  |
| 5 | DevRecCustomNumberStr | 卡号 |  |
| 6 | DevRecRechargeTimes | 充值次数 |  |
| 7 | DevRecCardMoney | 余额 |  |
| 8 | DevRecConsumption | 当次消费额 |  |
| 9 | DevRecTimeYear | 消费时间：年 |  |
| 10 | DevRecTimeMonth | 消费时间：月 |  |
| 11 | DevRecTimeDay | 消费时间：日 |  |
| 12 | DevRecTimeHour | 消费时间：小时 |  |
| 13 | DevRecTimeMinute | 消费时间：分钟 |  |
| 14 | DevRecTimeSecond | 消费时间：秒 |  |
| 15 | DevRecMealType | 餐次类型：早餐、中餐、晚餐、夜宵 |  |
| 16 | DevRecAmountTotal | 累计金额数 |  |
| 17 | DevRecTimeIsNextDay | 消费时间是否为跨日，大于0表跨日 |  |
| 18 | DevRecType | 消费结果状态：0为消费成功 |  |

  - 方法

| 序号 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DevRecTotalRead | 提取记录汇总信息 |
| 2 | DevRecFrameRead | 按照一帧一帧地采刷卡记录信息 |
| 3 | DevRecDelete | 删除已采集的记录 |
| 4 | DevRecReadFromDisk | 从U盘根目录下的REC.POS提取记录数据 |
| 5 | DevRecClearFileToDisk | 生成一个“记录已采集的”许可文件RECCLEAR.POS至U盘根目录下，POS机会根据此文件更新自己的记录指针 |

- 独立充值机操作

  - 属性

| 序号 | 属性 | 记录总数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ChargeCardNumber | 充值授权卡编号 |  |
| 2 | ChargeCardMoney | 总充值金额 |  |
| 3 | ChargeCardLastYear | 充值授权卡最迟使用时间，过期做废:年 |  |
| 4 | ChargeCardLastMonth | 月 |  |
| 5 | ChargeCardLastDay | 日 |  |
| 6 | ChargeCardLasHour | 时 |  |
| 7 | ChargeCardLasMinute | 分 |  |
| 8 | ChargeCardLasSecond | 秒 |  |
| 9 | ChargeCardPwdStr | 充值授权卡密码 |  |
| 8 | DevRecChargeValue | 当次充值额消费额 | long |
| 15 | DevRecChargeCardNumber | 充值授权卡编号（1~255） | short |
| 16 | DevRecAmountTotal | 累计充值金额 |  |

  - 方法

| 序号 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ChargeCardWrite | 读充值授权卡 |
| 2 | ChargeCardRead | 写充值授权卡 |
| 3 | ChargeDevRecTotalRead | 提取充值记录汇总信息 |
| 4 | ChargeDevRecFrameRead | 按照一帧一帧地采充值记录信息 |
| 5 | ChargeDevRecDelete | 删除已采集的充值记录 |

- 小票打印设置

  - 属性

| 序号 | 属性 | 记录总数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DevPrintHeaderText | 台头 | string |
| 2 | DevPrintFooterText | 页脚 | string |
| 3 | DevPrintCurrencySignText | 金额标志 | string |
| 4 | DevPrintHeadBlank | 前面插入空行数 | short |
| 5 | DevPrintFootBlank | 后面插入空行数 | short |
| 6 | DevPrintDevNumberEn | 打印机号 | short |
| 7 | DevPrintCardCustomNumberEn | 打印卡号 | short |
| 8 | DevPrintNameEn | 打印姓名 | short |
| 9 | DevPrintCurrencySignEn | 打印货币符号 | short |
| 10 | DevPrintdecimalpoint | 小数点位（0~2） | short |
| 11 | DevPrintFooterEn | 打印页脚 | short |
| 12 | DevPrintcuttingEn | 是否切纸 | short |
| 13 | DevPrintLanguageNo | 语言标识（0简体，繁体1，英文2） | short |
| 14 | DevPrintBtlNo | 波特率标识 0对应于4800，1对应于9600，2对应于19200，3对应于38400 | short |
| 15 | DevPrintBtlChgEn | 允许修改波特率 | short |
| 16 |  |  |  |

  - 方法

| 序号 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DevPrintSet | 打印属性设定 |

OperatingResults返回值说明

| 值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 操作成功 |
| 1 | 卡片未初始化 |
| 2 | 卡片未初始化 |
| 3 | 卡片未初始化 |
| 8 | 感应区上无卡 |
| 10 | 选卡错误 |
| 12 | 卡片密码认证错误 |
| 22 | 动态库或驱动程序异常 |
| 23 | 驱动程序错误或尚未安装 |
| 24 | 操作超时，一般是动态库没有反应 |
| 28 | 接收的CRC错 |
| 40 | 文件不存在 |
| 41 | logo图片文件格式错误，应为128*64的黑白图片(两色而不是灰度) |
| 42 | 文件不存在 |
| 43 | 咨询热线图片文件格式错误，应为128*64的黑白图片(两色而不是灰度) |
| 44 | 写文件失败 |
| 45 | 该文件长度错语，极有可能是设备在写U盘尚未成功的情况下非法拔出 |
| 46 | 尚未提取文件记录，无法生成“删除记录许可文件”至U盘 |
| 60 | 卡金额乱码 |
| 61 | 卡金额不足，扣款失败 |
| 62 | 卡金额大于16777215 |
| 63 | 此卡不是消费卡 |
| 64 | 此卡不是充值授权卡 |
| 101 | 机号为零 |
| 104 | 端口已经打开 |
| 105 | 端口已经关闭 |
| 106 | 设备不在线 |
| 107 | 发送失败 |
| 108 | 接收超时 |
| 109 | 尚未读取汇总信息 |
| 110 | 帧指针超出 |
| 111 | 操作不成功，原因是旧地址错误 |
| 112 | 数据尚未上传不能删除 |
| 113 | 数据尚未上传不能删除 |
| 120 | 串口端口还没打开 |
| 199 | 未知错误 |