电梯控制器蜂鸣器错误提示音说明

- 读卡机蜂鸣器提示

上电开机时声音提示及说明

| 类 别 | 说 明 | 建 议 |
| --- | --- | --- |
| 嘀一声，隔0.5秒再嘀一声 | 刚上电时，读卡器会嘀一声，进入自检，然后再嘀一声表示读卡器已进入正常使用状态。 |  |
| 隔3秒不断重复一长一短 | 读写卡模块故障 | 请断电再重上电启动试试。多次尝试仍有故障，请返回厂家维修。 |
| 一长四短 | 起振不良或时钟电路错误 | 一般保持上电状态等待时钟电池充满后，读卡器会自动进入正常使用状态。如果仍有问题请断电再重上电启动试试。多次尝试仍有故障，请返回厂家维修。 |
| 一长五短 | 时间乱码 | 刷时间卡 |

刷卡时声音提示及说明

| 类 别 | 说 明 | 建 议 |
| --- | --- | --- |
| 连续快嘟三下 | 表示此卡刚刷过卡，要等待超过设定秒数后再能再次刷卡，仅是按次数计费的卡才有此限制，目的是为了防止用户产生没必要的多次扣费，仅表示警示作用，不影响正常使用。 | 设定该时间请点击软件的[其他功能]-->制作设定卡到读卡器上刷卡 |
| 连续快嘟五下 | 剩余次数少于5次，仅表示警示作用，仍能正常使用。 |  |
| 嘀一声 | 用户卡刷卡成功 |  |
| 嘀两声 | 管理卡设定操作成功 |  |
| 嘀四声 | 该卡已被挂失 |  |
| 长鸣一声 | 没此时间段 |  |
| 长鸣两声 | 该卡已过期 | 要更新卡或重发卡 |
| 长鸣三声 | 已无剩余次数 |  |
| 长鸣四声 | 表示剩余次数格式有误 | 卡乱码，要更新卡或重发卡 |
| 一长一短 | 非本单位卡 |  |
| 一长二短 | 刷时间采集卡：采集时间时读卡器写卡错误。 刷时间纠正卡：卡数据错误，读卡器无法更改时间。 刷挂失卡：卡数据错误。 刷反挂失卡：卡数据错误。 刷内外呼设定卡：卡数据错误。 刷节假日设定卡：卡数据错误。 刷用户卡：非法复制卡 |  |
| 一长三短 | 卡类型不许可在本机上使用 |  |
| 一长四短 | 起振不良或时钟电路错误 | 一般保持上电状态等待时钟电池充满后，读卡器会自动进入正常使用状态。如果仍有问题请断电再重上电启动试试。多次尝试仍有故障，请返回厂家维修。 |