485协议工控机读卡器开发使用说明

本说明适用于荣士IC、ID卡485协议的工控机、读卡器，部份指令需硬件支持。

特性：

- RS-485通讯方式，通讯协议为(19200,N,8,1)：波特率19200，数据位8 位，停止位1位。读头接受上位机设备发来的控制指令进行发送卡号、驱动蜂鸣器响、查询读头的设备号、更改读头的设备号等。

注意：此款读头不会主动向上位机设备发送卡号，而是在刷卡时把卡号先暂存进设备缓冲区，然后等待上位机设备来读取。缓冲区只能存放一个卡号，在缓冲区为空时刷卡将会嘀一声，并把卡号存入缓冲区，缓冲区已满时刷卡仅会指示灯闪而不会冲掉缓冲区里的卡号。必须等到上位机设备读卡才能清空缓冲区，使下一张卡刷卡有效。

- 支持机号从1~65535（两个字节的机号），可通过在读头上菜单操作设定，也可以用调用动态库函数设定。

- 外接12V电源，内置电源保护。

- 一个LED指示灯和一个可发命令控制的蜂鸣器。刷卡时指示灯闪一下，蜂鸣器则只能在卡号缓冲为空时才“嘀”一声。

- μEM4001、4100及其兼容的RFID卡，频率125kHz，感应距离为80-150mm。

- MifareOne S50/S70卡，频率13.56MHz，感应距离为0-50mm。

- 读卡时间小于80ms，能自动检测卡片是否仍在感应区。

- 采用抗干扰、快速轮询的通讯算法，通讯更快更稳定。

- 在等待刷卡状态下按1不放，再按9，等待几秒种可出现功能菜单。

接线说明：

| 电缆线颜色 | 用途 |
| --- | --- |
| 红色 | +12V |
| 黑色 | GND地 |
| 灰色 | 485通讯的A+ |
| 黄色 | 485通讯的B- |

直接串口的控制方法：

- 读卡

发送：0xAA，0xAA，机号低字节，机号高字节，0xD2(命令字)

如从2号机读卡，应发送0xAA，0xAA，0x02，0x00，0xD2(命令字)

注：设备机号为1~65535，每个设备都要设定成一个固定的机号，如何设定可运行我们提供的测试程序。“0x”表示十六进制数。

有卡时返回：0x69，0xD2，卡号字节0，字节1，字节2，字节3，字节4，5个卡号字节的异或和校验码。

如返回0x69， 0xD2， 0x38， 0x00， 0x51， 0xA2， 0x82， 0x49

其中0x49 应等于 0x38 ^ 0x00 ^ 0x51 ^ 0xA2 ^ 0x82，如果不等于表示通讯错误，

卡号字节0属于厂商代码，不需理会。真正的卡号为字节1~字节4。一般ID卡表面上印的卡号为

（字节1×256×256×256+字节2×256×256+字节3×256+字节4）转换成十进前的结果

没卡时返回：0x00

- 蜂鸣器响一声

发送：0xAA，0xAA，机号低字节，机号高字节，0Xc3(命令字)，响声时长高字节，低字节，响声时长高字节和低字节的异或和校验码。

如驱动2号机响一声100毫秒，应发送0xAA，0xAA，0x02，0x00，0xC3，0x00，0x64，0x64。不需返回。

- 读机号指令

电脑发送：aa aa 00 00 a5电脑接收：例如 69 A5 02 00 02，69 A5 不需要理会，02 00 为机号，其中02为低字节，最后一个02为前面机会02 00 的异或和校验

- 读机号指令

电脑发送：aa aa 00 00 f0 02 00 fd ff 00 ，00 00 为原机号，必须与和设备机号一致才能改成功，02 00 为新机号，FD FF为02 00 的反码（如ff-02=fd）电脑接收：69 f0

- 显示及声音指令

0xaa，0xaa，机号低，机号高，0x5a，字符串编码共30个字节，响声长，响声间隔，响声循环次数，校验码

校验码 =  字符串编码共30个字节，响声长，响声间隔，响声循环次数的异或和

0xaa，0xaa，机号低，机号高，0x69

电脑调用动态库的控制方法：

本公司特提供本读头专用的高性能DLL动态库sycomdll.dll，在VC6.0制作，其函数接口如下：

- 打开串口

函数原型： HANDLE  __stdcall PortOpen(int comport)

输入：comport为串口号，如COM1为1

返回：串口句柄，如果打开不成功，返回-1

- 关闭串口

函数原型： bool  __stdcall PortClose(HANDLE comport_handle)

程序关闭之前务必释放串口，以便其他程序使用。

输入：comport_handle打开串口时所返回的句柄

返回：关闭成功返回true，否则false

- 设定机号（机号为两个字节）

函数原型：int  __stdcall SetDeviceNo(HANDLE ComportHandle,int Jihao_old,int Jihao_new);

输入：comport_handle串口句柄，在VB中为Long类型

Jihao_old 原机号，可先读出原机号，必须知道原机号才能更改成新机号,机号范围从1-65535

Jihao_new新机号

返回：

数字-1表示端口未打开

数字0表示读机号成功，机号卡号已存发在JihaoString字符中

数字1表示发送失败

数字2表示通讯超时

数字3表示读机号失败

数字4表示读机号失败

- 读取机号

函数原型： int  __stdcall GetDeviceNo(HANDLE ComportHandle,LPSTR JihaoString)

输入：comport_handl为串口句柄，JihaoString 机号字符串缓冲区，至少需要6个字符的空间

返回：

数字-1表示端口未打开

数字0表示读机号成功，机号卡号已存发在JihaoString字符中

数字1表示发送失败

数字2表示通讯超时

数字3表示读机号失败

数字4表示读机号失败

- 读卡

（1）号并在形参中返回字符串

int  __stdcall GetCardNoForString(HANDLE ComportHandle,int Jihao,LPSTR CardNoString);

输入：comport_handle串口句柄，Jihao 原机号

CardNoString字符串缓冲区，至少需要10个字符的空间

返回：

数字-1表示端口未打开

数字0表示读卡号成功，卡号已存发在JihaoString字符中

数字1表示发送失败

数字2表示通讯超时

数字3表示读机号失败

数字4表示读机号失败

（2）读取卡号并在形参中返回五字节unsigned char数组

int  __stdcall GetCardNoForByte(HANDLE ComportHandle,int Jihao,unsigned char * CardNoBuf);

输入：comport_handle串口句柄，Jihao 原机号

CardNoBuf卡号字节缓冲区，至少需要5个字节空间，在VB中为byte型

返回：

数字-1表示端口未打开

数字0表示读卡成功，卡号已存发在CardNoBuf中

数字1表示发送失败

数字2表示通讯超时

数字3表示没寻到卡

- 驱动蜂鸣器响 x毫秒

int  __stdcall SetBeep(HANDLE ComportHandle,int Jihao,int BeepXms);

输入：comport_handle串口句柄

Jihao 机号

BeepXms响铃持续时间

返回：数字0表示成功

数字1表示发送失败

- 驱动蜂鸣器，循环z次：响x个20毫秒，停y个20毫秒

int  __stdcall SetBeepEx(HANDLE ComportHandle,int Jihao,int beeptimes,int beepinterval,int loopcount);

输入：comport_handle串口句柄，在VB中为Long类型

Jihao 机号

beeptimes 响铃持续时间

beepinterval停顿时间

loopcount循环次数

返回：：数字0表示成功

数字1表示发送失败

- 关闭蜂鸣器

int  __stdcall CloseBeep(HANDLE ComportHandle,int Jihao);

输入：comport_handle串口句柄，在VB中为Long类型

Jihao 机号

返回：数字0表示成功

数字1表示发送失败

- 同时读取卡号及键盘码

int  __stdcall GetCARDNO_KeyInput(HANDLE ComportHandle,int Jihao,LPSTR CardNoString,LPSTR KeyInputString);

- 同时显示

int  __stdcall SetDispFull(HANDLE ComportHandle,int Jihao,LPSTR DispString);

- 精准的延时

__stdcall Delay_ms(DWORD xms);

- 同时显示和响声

int  __stdcall SetDispFull_BeepEx(HANDLE ComportHandle,int Jihao,LPSTR DispString,int beeptimes,int beepinterval,int loopcount);