数据服务器二次开发说明

本服务器连接电脑以USB转串口的方式，使用前必须预装驱动程序，然后将其USB口连上电脑，按提示自动安装驱动程序。成功后，打设备管理器，可看到USB转成串口后的串口号。

服务器（左边）连接右边的读卡器可按以下示意图：

服务器COM口通讯参数：19200，N，8，1。

所有的下传上传命令，将按照统一的数据包格式：数据内容的长度，数据内容，数据校验码，例如：X,Y1,Y2,Y3,Z 其中X为3，表示数据内容Y1，Y2，Y3的字节有3个，Z为数据内容Y1，Y2，Y3的异或和，在C语言里为Z = Y1^Y2^Y3,在delphi 里为Z:=Y1 xorY2 xor Y3。

- 查询服务器的产品信息，此功能常用于扫描搜寻电脑所有串口端口中的所有服务器。

注：以下表格内容中的数据按十六进制的方法表示。

|  | 长度 | 数据内容 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询服务器产品信息 ■操作成功返回：01，产品标识符(单字节)，产品标识符(单字节)。 ■没有返回表示该端口不存在服务器或服务器有故障。 产品标识符为一个字节，共8个bit,各bit定义如下： | 01 | A9 | 数据内容异或和 |

- 出厂时服务器上不会对任何读卡器进行轮询，必须电脑下传需要轮询的机号到服务器，服务器才知道要轮询的这些机号，这些机号存放在服务器的永久存储器中，我们先将此永久存储器称为该服务器的 读卡器机号名册。服务器接收到机号会永久保存，断电不丢失。

注：以下表格内容中的数据按十六进制的方法表示。

|  | 长度 | 数据内容 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增加单个机号命令 操作成功返回：01 A4 A4 此机号已存在：01 02 02 机号已满返回：01 03 03 命令格式错误：01 01 01 | 03 | A4，机号低字节，机号高字节 | 数据内容异或和 |
| 删除单个机号命令 操作成功返回：01 A5 A5 没有此机号：01 02 02 命令格式错误：01 01 01 | 03 | A5，机号低字节，机号高字节 例如：A5 12 34 | 数据内容异或和 |
| 删除所有机号命令 操作成功返回：01 A6 A6 命令格式错误：01 01 01 | 03 | A6，55，AA | 数据内容异或和 |
| 读取所有增加在服务器中的机号 操作成功返回：长度,数据,数据的异或和。 数据包包括:当前帧帧号(两个字节,低字节在前)，最后帧帧号(两个字节，低字节在前)，有效数据。例如：发送 03 A7 00 00 A7，服务器将返回第0帧的数据和最后帧帧号，如果接收正确（异或和校验对），且尚有下一帧，则继续发送命令读取下一帧数据。 | 03 | A7,00,00 其中00,00表示回传数据的帧号，一般是以两个字节表示，低字节在前面，从00,00开始，接着是01,00 | 数据内容异或和 |
| 查询某机号的读卡器是否在线 在线返回：01 A8 A8 不在线返回：01 02 02 命令格式错误：01 01 01 频道未设定：01 03 03 机号与频道不一致：01 04 04 | 03 | A8，机号低字节，机号高字节 | 数据内容异或和 |
| 查询服务器错误标志 ■操作成功返回：01，错误标志(单字节)，错误标志(单字节)。 ■没有返回表示该端口不存在服务器或服务器有通讯故障。 错误标志为一个字节，共8个bit,各bit定义如下： 一般不需要设定信道地址 | 01 | AF | 数据内容异或和 |

可使用我公司的专用管理软件对服务器的读卡器名册进行管理，如下图

- 发送显示内容至服务器，再由服务器转发至指定的读卡器

注：以下表格内容中的数据按十六进制的方法表示。

|  | 长度 | 数据内容 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送显示内容到读卡器 无返回 | 21 (相当于十进制的33) | A0, 机号低字节，机号高字节，30个字节的显示内容的ASCII码 如：21 a0 02 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 a2 输出后，02号读卡器的屏幕将全部显示“0”。 其前15个字节为第一行的显示内容，后15个字节为第二行的显示内容。把汉字或英文字母字符串转为 byte或char单字节类型数组方法，在c、delphi、VB中各有不同。如汉字“中国”,提取出来的ASCII码为D6,D0,B9,FA。数字“1”提示出来的ASCII码为31。 如在VB中转换方法可以参考如下: Dim Value() As Byte Dim strValue As String Value = StrConv(strValue, vbFromUnicode) ' 字符串转成数组value,将数组value的数据提取出来即可。 | 数据内容异或和 |

- 发送声响信息至服务器，再由服务器转发至指定的读卡器来驱动读卡器声响

声响时间长短的单位以20毫秒计，如要响一秒，用50个单位来表示声响时间即可。

注：以下表格内容中的数据按十六进制的方法表示。

|  | 长度 | 数据内容 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱动读卡器发出声音 无返回 | 06 | A1，机号低字节，机号高字节，响声时长，停响时长，循环次数 例如： 让要机号为0008的读卡器响三声，其中每次响1秒，停半秒， 如：A1,08,00,32,19,03。 08，00为机号。 32为十进制数50(一秒)的十六进制数。 19为十进制数25(半秒)的十六进制数。 03为循环次数 | 数据内容异或和 |

- 同时发送显示信息及声响信息至服务器，再由服务器转发至指定的读卡器

声响时间长短的单位以20毫秒计，如要响一秒，用50个单位来表示声响时间即可。

注：以下表格内容中的数据按十六进制的方法表示。

（1） 应用于每行7.5字汉字的屏幕

|  | 长度 | 数据内容 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同时驱动读卡器显示信息及发出声音 无返回 | 24 (相当于十进制的36) | A2，机号低字节，机号高字节，30个字节的显示内容的ASCII码，响声时长，停响时长，循环次数。 例如： 让机号为0002的读卡器全部显示“0”，并响三声，其中每次响1秒，停半秒， 如： 24 A2 02 00 30 30 30 35 33 35 30 30 31 38 00 00 00 00 00 BB B6 D3 AD C4 FA CB A2 BF A8 A3 A1 20 20 20 12 09 01 A1 12为响声时长。 09停响时长。 01为循环次数 | 数据内容异或和 |

（2）应用于每行8.5字汉字的屏幕

|  | 长度 | 数据内容 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同时驱动读卡器显示信息及发出声音 无返回 | 28 (相当于十进制的40) | A2，机号低字节，机号高字节，34个字节的显示内容的ASCII码，响声时长，停响时长，循环次数。 例如： 让机号为0002的读卡器全部显示“0”，并响三声，其中每次响1秒，停半秒， 28 A2 02 00 30 30 30 35 33 35 30 30 31 38 00 00 00 00 00 00 00 D3 AD C4 FA CB A2 BF A8 A3 A1 20 20 20 20 20 20 20 12 09 01 AC 12为响声时长。 09停响时长。 01为循环次数 | 数据内容异或和 |

（3）应用于每行8.5字汉字的屏幕，并且可控制

是否“背光灯常亮及和屏幕显示在无刷卡无按键时保持”；

第一行或第二行是否反色显示

是否有下页菜单提示图标

起始菜单行标号

——以上解释如有不明白处请直接调试程序和硬件以便理解。

|  | 长度 | 数据内容 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同时驱动读卡器显示信息及发出声音 无返回 | 29 (相当于十进制的41) | A2，机号低字节，机号高字节，34个字节的显示内容的ASCII码，显示控制字，响声时长，停响时长，循环次数。 例如： 让机号为0002的读卡器全部显示“0”，并响三声，其中每次响1秒，停半秒， 如： 29 A2 02 00 CC EC CF C2 B7 E7 D4 C6 B3 F6 CE D2 B1 B2 D2 BB C8 EB BD AD BA FE CB EA D4 C2 B4 DF 20 20 20 20 20 20 80 05 02 01 51 05表示响5*20ms。 02表示停2*20ms。 01为循环次数 | 数据内容异或和 |
| 显示控制字 说明： |

- 更改读卡器的管理密码

注：以下表格内容中的数据按十六进制的方法表示。

|  | 长度 | 数据内容 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更改读卡器的管理密码 发送成功返回：01 Ad Ad 不在线返回：01 02 02 命令格式错误：01 01 01 频道未设定：01 03 03 机号与频道不一致：01 04 04 密码与重复密码不一致：01 05 05 | 9 | AD，机号低字节，机号高字节，3个字节的管理员密码,重复3个字节的管理员密码。 例如： 让机号为0008的读卡器密码更改为123456， 应发送： 09 AD 02 00 12 34 56 12 34 56 AF其中02，00为机号。 | 数据内容异或和 |

- 发送控制信息代码（0~255）至服务器，再由服务器转发至指定的读卡器，读卡器根据此控制信息代码执行相应的功作，如作实时门禁系使用时：发送0xF1表开启读卡器上的1号继电器，发送0xE1表停止读卡器上的1号继电器。

注：以下表格内容中的数据按十六进制的方法表示。

|  | 长度 | 数据内容 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送控制代码以驱使读卡器执行相应功能 无返回 | 6 | A3，机号低字节，机号高字节，控制代码，控制时间长度（时间长短的单位以20毫秒计，时间长度为0表示永久）低字节，控制时间长度高字节。 例如： 让机号为0002的读卡器的一号继电器开启一秒，如：A3,02,00,F1,32,00。 08、00为机号，F1为控制代码,32、00为十进制50，50*20为1000毫秒，则1秒。 | 数据内容异或和 |

- 服务器以轮询的方式不断地读取读卡器的状态，检测到读卡器读卡器缓存中有刷卡信息或键盘信息，将主动将信息发送至电脑上。

注：以下表格内容中的数据按十六进制的方法表示。

|  | 长度 | 数据内容 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器主动发送刷卡或按键信息至电脑串口 | 不定 | 机号低字节，机号高字节，卡号字节数，键盘码个数，[卡..号]，[键盘码串] 如：02,00,04,00,01,02,03,04 第一、二字节02,00为机号， 第三字节04为卡号字节数，表示卡信息有4个字节，如果为0表示没有刷卡 第四字节00为表示键盘码串长度，如果为0表示没有键盘输入。 从第五个字节开始到结束，是卡号信息和键盘码串的集合： 如果第三个字节（卡号字节数）为04，则第五到第八个字节为卡号（如以上例子的01,02,03,04），第九字节到结束为键盘码串信息。 如果第三个字节（卡号字节数）为00，则表示没有卡号信息，第五字节到到结束为键盘码串信息。 如果第四个字节（键盘码个数）为00，表示没有键盘码信息。 [卡..号]为四个字节，可用无符号的长整型数据转换取得。 [键盘码串]为各个按键的ASCII码，如2a,31,32，表示输入的号码为“*12” | 数据内容异或和 |

关于以上命令的说明，不明白的地方，请参考开发包中的例子代码。

操作流程参考：

- 下载需要轮询的读卡器机号到服务器上，一个服务器最多可轮询255个读卡器。机号将保存在服务器的存储器中，断电不丢失。一般仅在机号有改变时才需要下载。不需要每次开机都设定。

- 打开串口，处于接收状态。服务器自动轮询所有读卡器，有刷卡或键盘操作时主动发送到串口。串口接收到信息后触发事件程序，执行用户指定的程序后，可发送响声响或显示信息到读卡器。